Fra styret

Vi håper at alle har hatt en fin sommer og at alle er i slag til høstens store treff i Kristiansand. Workshopen har igjen vist seg å bli den store måletekniske begivenhet. De av dere som ikke er påmeldt må kanskje stå! Deltakerantallet er allerede høyt, så meld dere på.

Siste styremøte ble avholdt hos Christian Michelsen Research i Bergen, 22 september. Saker som sto på dagsorden var planleggingen av Temadag og Årsmøte 1998. Denne gangen blir det med utgangspunkt på østlandet. Datoen blir 27. mars. Vi kommer tilbake senere med programmet og andre detaljer. Vi håper å kunne by på en hyggelig overraskelse.

Styret er også kommet videre  i sitt arbeidet med å legge NFOGM-informasjon ut på Internet. Innen utgangen av 97 burde dette være på plass. Dette vil åpne for bedre kommunikasjon mellom medlemmene og foreningen.

Standardiseringsarbeid

Foreningen var vert sammen med Statoil ved ISO TC30/SC2 og WG11 sitt møte i Haugesund 10-12 september. Møtet behandlet blant annet revisjon av ISO-5167. Foreningen var også vert ved middagen som ble holdt for de 14 delegatene som deltok. Foreningen selv deltok med 3 representanter på møtet.

Av hovedpunkter fra diskusjonen kan nevnes:

En rekke forsøk er gjort m.h.p. innvirkning av oppstrøms betingelser på målingene.

Forsøksseriene er utført i USA/Canada og Tyskland. Konklusjonen er at eksisterende tabell for fastsettelse av oppstrøms lengder vil endres noe, men ikke dramatisk.

Header problematikk vil ikke bli drøftet i oppdatert standard.

Conditioners vil inkluderes i standard på en mer dynamisk måte enn i nåværende standard. På dette punktet er det en del uenighet i gruppen av hvorledes spesifikk beskrivelse av conditionere kan kombineres med et dynamisk standardiserings-dokument. Tester viser at ingen conditionere vil kunne dekke alle eventualiteter. For de fleste praktiske formål vil likevel en rekke modeller kunne gi et godt resultat.

Den termodynamiske tilstand gassen befinner seg i ved passering av en  blendeplate er isentropisk frem til blendeplate og deretter  umiddelbart nedstrøms går den over til en isentalpisk

tilstand. Dette vil gi en liten endring i korreksjonsverdi for T fra nedstrøms til oppstrøms betingelser.

Annex til standard vil utgis i nærmeste fremtid. Det skulle vel allerede vært utgitt. Annex vil inneholde ny likning for discharge koeffisient C. Stolz likning er blitt til Stolz-Gallagher-Reader Harris likning.  Denne endring vil når den implementeres medføre en endring i kjøpers favør på ca. 0,2% for de prosess betingelser som er  tilstede for Norsk gass.

En arbeidsgruppe foreløpig på ad hoc basis med Jan Bosio som norsk leder, arbeider med å oppdatere ISO 9300 for venturi nozzler.

Generelt ble det utrykt en del frustrasjon over generelt svak fremdrift på arbeid.

Generelt ble det uttrykt meget stor tilfredshet med arrangement i Haugesund. Det var et møte hvor alle stormaktene var samlet USA, UK, Tyskland,  Japan, Canada, Belgia og Norge.

På kort sikt vil altså Annex vedrørende likninger kunne utgis som offisielt ISO dokument. Oppdatering av standard totalt sett vil ligge flere år frem i tid. Ytterligere info om fremdrift vil følge på senere "Nytt fra NFOGM ".

Tildelte NFOGM-stipend

Siden ordningen startet er det  bevilget totalt 85 000 NOK til utstyr, studiereise og undervisningsformål. Følgende har fått tildelt stipend;

Høgskolen i Telemark; utstyrsbevilgning for gjennomføring av en hovedfagsoppgave innen flerfasestrømning ??? (10.000 NOK).

En gruppe NTNU-studenter har blitt tildelt 5000 NOK i reisestøtte til en studietur for å studere gassdistribusjons-teknologi.

Universitet i Bergen har fått tildelt 60000 NOK får å delfinansiere en bistilling innen olje og gass-strømningsmåling. Øyvind Isaksen ved Christian Michelsen Research har blitt tilsatt i stillingen. Isaksen veileder i denne forbindelse 3 hovedfagsstudenter og 1 doktorgrad  innen flerfasetomografi. Denne teknologien vil på sikt kunne forbedre eksisterende flerfasemålere. I tillegg har  Isaksen forelest innen olje og gassinstrumentering generelt. På sist styremøte ble hovedfagsstudent Ove Aksland ved Universitet i Bergen tildelt 10000 NOK får å bygge en ny vannkuttsmåler. Oppgaven gjennomføres på Christian Michelsen Research under veiledning av Jannicke Hilland.

North Sea Flow Metering Workshop 1997

Som annonsert i tidligere Nytt fra NFOGM går årets Metering Workshop av stabelen fra den 27.-30. Oktober. Stedet er Kristiansand og vi har snekkeret sammen et spennende program med forelesere fra fjern og nær. Selv om presentasjonene (muligens!) gir best faglige utbytte, tror vi også at de sosiale aktivitetene er med på å skape den trivsel som skal til for at deltagerne blir fornøyd.

Har du husket å sende inn registreringsskjemaet til årets “workshop”?. Nå begynner det virkelig å haste hvis du ikke skal gå glipp av årets “måle-kick”. Når dette leses så har vi registrert hele 234 deltagere.

Den faglige delen står jo i programmet, men vi kan kort repetere overskriftene;

Flerfasemåling

Standarder og retningslinjer

Ultralyd gassmåling

Gass/Våtgassmåling

Væskemåling (Inkludert ultralyd)

Diskusjonsgrupper i nytt format

Fra den sosiale delen skal vi ikke røpe så mye, - men et spesielt besøk i dyreparken samt tradisjonell Norsk mat skal det bli tid til i tillegg andre innslag av mer tradisjonell art.

Vi tror vel ikke noen av våre medlemmer har gått glipp av at Quality Kristiansand Hotel i år er stedet for den femtende metering work-shop’en, men du kan selvfølgelig ha forlagt programmet. Hvis du skulle savne registrerings- skjema så kan du henvende deg til vårt sekretariat i NIF på tlf. 22 94 75 50/51og de vil forsøke å få deg med. Beklageligvis så har alle bygninger fysiske begrensninger som gjør at vi må sette strek ved et gitt antall påmeldte. Dette gjelder først og fremst antall hotellrom og vi har forlengst “sprengt” Quality når det gjelder overnatting, men som det heter; “Der det er hjerterom er det også husrom” så vi for se hva vi kan få til.

Hjertelig velkommen til Kristiansand.

Hilsen Alf E.Smørgrav

Nye kontrakter

Fluenta has received an order for two multiphase meters MPFM 1900VI, for supply to Esso Production Malaysia Inc. (EPMI). This is the first time any Exxon affiliated company apply multiphase meter in the oilfield development.

The two meters will be installed on the unmanned platforms Seligi F and Tapis E offshore Malaysia. The meters will be utilised for well testing, reservoir control and production monitoring.

The multiphase meters to EPMI are supplied through Fluent's agent in Malaysia, North Blaze (M) Sdn Bhd.

# Text boxes

Bare ståplasser igjen…

Årsmøte 27.3.98…..

Styret varsler ny og  spennende form!

Revisjon av ISO-5167

Overskuddet minker…

forskningem blomstrer!

Som sagt før - meget spennende program…

Hvis du har tenkt å delta på årets målekick ….. ja så må du snarest melde deg på!

Fluenta selger…